## Slide 1
2026年上半年蒙西储能场站运营复盘
2026.7

## Slide 2
*实际收益=现货收益+容量补偿-系统运行费-线损费用
*场站数据来源皆为每月月度电网结算单
1. 蒙西储能运营半年收益总览
2026年1-5月各场站实际收益情况
储能资产 |  | 收益与预期 | 收益明细 |  |  |  | 
场站名称 | 资产属性 | 实际收益/全年预期 达成比例 | 现货市场收益 （元） | 现货价差 （元/MWh） | 容量补贴收益 （元/MWh） | 日均充电次数 | 度电成本
巴盟 （1GW/4GWh） | 自持 | 24333万 | 6281 | 116 | 347 | 1.17 | 0.043
乌拉特 （100MW/400MWh） | 自持 | 2483/6000万 41.4% | 610 | 117 | 360 | 1.19 | 0.044
谷山梁 （0.5GW/2GWh） | 康富 (长沙橙电) | 11246/29000万 38.8% | 2718 | 110 | 347 | 1.11 | 0.044
杭锦旗 （100MW/400MWh） |  | 2543/6000万 42.4% | 679 | 122 | 349 | 1.20 | 0.044
苏右 （100MW/400MWh） |  | 2404/6000万 40.1% | 434 | 88 | 361 | 1.23 | 0.045
四子王旗 （100MW/400MWh） |  | 1859/6000万 31.0% | 378 | 108 | 347 | 1.15 | 0.041
乌海 （100MW/400MWh） | 康富 （上海富鸿) | 2751/6000万 45.9% | 668 | 114 | 359 | 1.32 | 0.044

## Slide 3
2. 蒙西储能运营半年收益排名
洗DOD-日出清收益排名
日均出清收益排名
排名 | 场站
15 | 巴盟
16 | 乌拉特
20 | 谷山梁
10 | 杭锦旗
23 | 苏右
22 | 四子王旗
7 | 乌海
排名 | 场站
10 | 巴盟
13 | 乌拉特
19 | 谷山梁
8 | 杭锦旗
22 | 苏右
23 | 四子王旗
2 | 乌海
Notes: 前10，和自己排名，

## Slide 4
2. 蒙西储能运营最佳收益月份-5月
洗DOD-出清收益排名
均出清收益排名
排名 | 场站
13 | 巴盟
16 | 乌拉特
11 | 谷山梁
8 | 杭锦旗
21 | 苏右
19 | 四子王旗
10 | 乌海
排名 | 场站
11 | 巴盟
14 | 乌拉特
9 | 谷山梁
3 | 杭锦旗
20 | 苏右
22 | 四子王旗
2 | 乌海
Notes: 前10，和自己排名，

## Slide 5
3. 蒙西储能交易风险及挑战
市场风险
1.容量补贴政策的延续性
当前蒙西容量补贴政策与国家114号文容量补贴政策指导方向不符，包括补贴方式和资金来源。存在政策转向或变化的风险，例如与114号文补贴方式并轨、进一步降低补贴充放循环次数等（2025年2次，2026年1.5次）
2.若储能装机容量进一步扩大，将拉低用电高峰时段价格，降低现货市场峰谷价差
2026年较2025年现货峰谷差大幅下降，随着储能并网规模进一步扩大，现货价差将被进一步缩小
3.断面阻塞影响呼包东区域地区，价差较小，晚间放电校核严重
苏右、四子王旗场站，受阻塞影响中午橙色区间充电价格较高，晚高峰受旗下营变电站送出越限影响，频繁被调度校核无法放电
4.交易规则的变化
由“报量不报价” 的自调度模式，改为“报量报价” 的模式，可能造成0价差、负价差无法充放，降低循环此时，影响补贴的获取，影响储能收益获取c

## Slide 6
3. 蒙西储能交易风险及挑战
交易挑战
1.巴盟等大功率储能充放行为将扭曲价格。
表现为其充电价格上升、放电价格下降，在早上0.5次充放中极易出现充放价格倒挂。
2. 传统价格预测失真。
蒙西当前储能充放功率达到10GW，对应约10-30GW的竞价空间（供需关系）将产生非常大的影响，只有考虑储能充放行为才能进行准确预判价格趋势，即数值预测变成行为预测。
3.断面阻塞影响呼包东区域地区收益。
表现为捕获价差较小（小风季中午橙区、晚间红区价格倒挂）；调度校核严重，晚间由于区域某节点（旗下营）变电站送出受限，放电校核严重，苏右、四子王单月放电校核比例能达到15-20%。
4.场站接入节点物理受限
谷山梁变电站放电送出受限，目前放电功率降为400MW，超额放电有出发惩罚价格风险（-50元/MWh）；降功率后，可能造成放电时长不足影响补贴获取、捕获价差减低等情况

## Slide 7
3. 蒙西储能交易风险及挑战
交易挑战
5.申报时间紧张。
电网每天“红绿灯”约束在8:30分发布，但要求9:30分完成申报。场站在调度OMS系统的填报时间小储约为10-15分钟，巴盟、谷山梁在30分钟以上（逐母线申报，巴盟6条、谷山梁4条）。因此，交易员从获取边界到完成策略的时间仅有不到半小时的时间，需完成7个场站的策略编制

## Slide 8
3. 蒙西储能交易风险及挑战
应对措施
1.流程及工作机制
组建专职储能交易团队，通过统一策略会提高申报效率
开展日、周、月多维度复盘，监控每日现货价格，总结全网储能充放行为，监控运行状态和收益，通过PDCA循环提升交易水平，实现风险管控
2.交易策略上
降低大功率储能实际充放功率，寻求与小储配合或措峰充放，以降低对竞价空间及价格影响。
采用留电策略，降低与其他项目集中放电造成的价格畸变
3.技术算法能力提升
利用AI能力，建立考虑全网储能充放行为的价格预测能力，以及储能策略自动化生成工具
3.加强与属地电网、交易中心及相关管理部门交流
积极了解电网规则、政策动向，常态化沟通策略和校核规律